Warszawa, dnia 15.12.2021 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot

Przedmiotem zamówienia są 2 szt. pogłębiarek ssąco-refulujących wraz z osprzętem i 1 szt. przyczep niskopodwoziowych dla RZGW Kraków.

- Przeznaczenie urządzeń

Pogłębiarka wraz z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem będzie wykorzystywana do realizacji prac pogłębiarskich na terenie PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w szczególności w obrębie Sandomierza i rejonie Kaskady Górnej Wisły.

- Wymagania ogólne pogłębiarki

  - Mobilna pogłębiarka ssąco-refulująca wraz z osprzętem do realizacji  prac pogłębiarskich. W pełni wyposażona, posiadająca odpowiednie parametry techniczne niezbędne do realizacji przewidzianych zadań (minimalne wymagania określono w pkt. IV i V) wraz z przyczepą niskopodwoziową do transportu lądowego jednostki.

  - Modułowy system budowy dający możliwość transportu pogłębiarki transportem samochodowym. Wymiary załadowanych do transportu elementów pogłębiarki muszą zapewniać możliwość transportu po drogach publicznych.

  - Odpowiednie parametry do prowadzenia prac pogłębiarskich na głębokość co najmniej 4 m poniżej lustra wody oraz transportu urobku po wodzie co najmniej 600 m i po lądzie co najmniej 150 m.

  - Odpowiednio mocna konstrukcja poszczególnych elementów kadłuba oraz system ich łączenia umożliwiający wielokrotny sprawny i bezpieczny montaż oraz demontaż całego urządzenia wraz z wyposażeniem w techniczne uchwyty do mocowania łańcuchów dźwigu – w celu podjęcia z wody z miejsca stacjonowania na przyczepę niskopodwoziową. Zestaw kluczy pneumatycznych umożliwiający montaż/demontaż jednostki na potrzeby transportu.

  - Mocna konstrukcja ramienia pogłębiającego wyposażonego w wytrzymały nóż frezujący zapewniający niezawodną pracę niezależnie od rodzaju materiału do usunięcia (piasek, żwir, glina, drobne kamienie - nie przewiduje się frezowania litej skały); frez wyposażony w wymienne ostrza tnące.

  - Bezpieczna, klimatyzowana kabina spełniająca wymogi ISO8083:206.

  - Transport (wraz z ubezpieczeniem) przedmiotu zamówienia na adres dostawy: 1 sztuka – 
stopień wodny Kościuszko – Kryspinów 278, 32-060 Liszki, 1 sztuka – ul. Portowa 16, 27-600 Sandomierz. Odbiór końcowy nastąpi w miejscu dostawy pogłębiarki po przeprowadzeniu prób sprawnościowych na wodzie.

  - Osprzęt (w tym wyposażenie dodatkowe) kompatybilny ze sprzętem wymienionym w pkt. 1.

  - Oferowany sprzęt wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym ma być fabrycznie nowy.

  - Statek ma posiadać wszystkie niezbędne dokumenty oraz być zarejestrowany i posiadać dokument bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi do jego uzyskania certyfikatami, przeglądami technicznymi i świadectwami zgodnymi z przepisami Polskimi oraz Unii Europejskiej.

  - Gwarancja na pogłębiarkę wraz z wyposażeniem minimum oraz przyczepę - 24 miesiące.

  - Odpowiedzialność gwarancyjna Wykonawcy nie wyłącza jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi w zakresie roszczeń prawnych (Art. 568. § 1 KC).

  - Szkolenie pracowników (minimum 8 osób – po 4 na każdą z jednostek) trwające co najmniej 10 dni w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego. W trakcie szkolenia należy przystąpić do prac bagrowniczych i je przeprowadzić poczynając od przygotowania sprzętu poprzez właściwe prace bagrownicze do zakończenia bagrowania, a także serwisowania pogłębiarki.

- Podstawowe parametry techniczne pogłębiarki

- Silnik musi spełniać obowiązujące na terenie RP normy dopuszczające do eksploatacji. Silnik o mocy i parametrach dostosowanych do minimalnych wymagań związanych z bagrowaniem.

- Wydajność bagrowania minimum 1000 m3/h.

- Minimalny zasięg ramienia poniżej lustra wody 4 m.

- Największe dopuszczalne zanurzenie 0,9 m

- Szerokość pasa refulacji minimum 18 m.

- Transport urobku po wodzie co najmniej 600 m i po lądzie co najmniej 150 m

- System monitorowania podstawowych parametrów silnika.

- Dodatkowo system monitorowania poziomu oleju hydraulicznego oraz stanu filtrów.

- Podstawowe parametry techniczne osprzętu dla każdej pogłębiarki

- Rurociągi kompatybilne z pogłębiarką o odpowiedniej wytrzymałości oraz średnicy zapewniającej transportu urobku na zaplanowaną odległość po wodzie i po lądzie.

- Urządzenie wyposażone w „palowy system kotwienia” oraz pływak kotwiący rurociąg (jeżeli jest niezbędny do prawidłowego utrzymania rurociągu) i co najmniej dwie boczne  liny kotwiczne z kotwicami.

- Zestaw części zamiennych i eksploatacyjnych zapewniających minimum 3000 godzin prac bagrowniczych (w tym również: filtry, oleje, noże tnące itp.).

- Podstawowe parametry techniczne przyczepy niskopodwoziowej

- Nośność przyczepy dostosowana do przewożenia przedmiotowej pogłębiarki.

- Przyczepa - fabrycznie nowa.

- Rok produkcji – nie starsza niż 2021 rok.

- Koło zapasowe – min. 1 szt.

- Liczba osi – minimum dwie osie hamowane.

- System zabezpieczający pogłębiarkę i osprzęt w trakcie transportu przed przemieszczaniem się (np. pasy, łańcuchy lub inny dopuszczony przez polskie normy i przepisy prawne).

- Przyczepa dopuszczona do ruchu na drogach publicznych, posiadająca homologację. Wypis ze świadectwa homologacji dołączony do każdej przyczepy.

- Kryteria wyboru

- Cena – 60% - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- Czas dostawy – 20% - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkrótszym terminem dostawy.

- Parametry techniczne 10% - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta posiadająca największą moc silnika kW.

- Efektywność zaproponowanych rozwiązań 10% - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o największej wydajności bagrowania w m3/h.